## Slide 1: UHF安全门 通道搭建说明

## Slide 2
安全门分主门和副门，主门包含读写器模块、电源模块、门禁控制模块、声光报警器、红外 检测组件和UHF天线。副门包括声光报警器、红外检测组件和UHF天线。根据包含组件数量的不 同，可分为四种类型，包括主门A、B，副门A、B，如下：
主门A： 1个四端口UHF读 写模块
主门B： 2个四端口UHF读 写模块
2套红外检测组件
2个UHF天线
4套红外检测组件
4个UHF天线
副门B：
2套声光报警器
1个门禁控制模块
（控制板）
1套声光报警器
1个门禁控制模块
（控制板）
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
副门A：
1套声光报警器
1个电源模块
1个电源模块
2套红外检测组件
2个UHF天线

## Slide 3
通道增加规则：
1，主门A必定有一侧是空的，主门B应当两侧都连接副门。
2，需要增加一个通道时， 如果当前是主门A，则需要将其替换为主门B，并增加一个副
门A； 如果当前是主门B，则需要把外侧的副门A替换为副门B，并 在该副门B的另一侧增加一个副门A。
3，需要增加多个通道时，按叠加一个通道的方式进行。

## Slide 4
单通道
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
主门A： 1个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
双通道
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
主门B： 2个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线

## Slide 5
三通道
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
主门B： 2个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
副门B：
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
主门A： 1个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
四通道
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线
主门B： 2个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
副门B：
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
主门B： 2个四端口UHF读 写模块
1个电源模块
1个门禁控制模块
（控制板）
2套声光报警器
4套红外检测组件
4个UHF天线
副门A：
1套声光报警器
2套红外检测组件
2个UHF天线

## Slide 6
汇总表
通道形式 | 安全门数量（片） |  |  | 
 | 主门A | 主门B | 副门A | 副门B
单通道 1 |  |  | 1 | 
双通道 |  | 1 2 |  | 
三通道 1 |  | 1 1 |  | 1
四通道 |  | 2 2 |  | 1